## Slide 1: Teoria systemów i mechanizmów
Opracował: dr inż. Przemysław Jaszak
Katedra Mechaniki, Maszyn, Urządzeń i Procesów Energetycznych
ul. Na Grobli 15, Wrocław
bud. L-1, pok. 312
tel. 71 320 4825

## Slide 2: Wykład 9
Tarcie w parach kinematycznych

## Slide 3: Wykład 9
Prezentowane na wykładzie nr 8 obliczenia kinetostatyczne mechanizmów ograniczały się do przypadku, w którym siły reakcji członów (siły oddziaływania) nie uwzględniały występującego w nich tarcia. Tarcie w parach kinematycznych jest zjawiskiem niepożądanym (zmniejsza sprawność mechanizmów i powoduje zużycie) i dąży się do jego minimalizacji. Niemniej jednak pominięcie sił tarcia w obliczeniach powoduje duży błąd w stosunku do sił reakcji oraz sił równoważących występujących w rzeczywistych mechanizmach. Tarcie wpływa zarówno na moduły jak i kierunki działania sił reakcji i sił równoważących.
Plan sił oddziaływania członu 1 na 4 oraz siła równoważąca bez uwzględnienia tarcia
Plan sił oddziaływania członu 1 na 4 oraz siła równoważąca z uwzględnieniem tarcia w parze postępowej.

## Slide 4: Tarcie – wiadomości podstawowe
Rodzaje tarcia
W ramach tego wykładu zostaną omówione zagadnienia związane z tarciem ślizgowym suchym technicznym.

## Slide 5: Tarcie – wiadomości podstawowe
Tarcie suche techniczne jest zjawiskiem typu fizyko-chemicznego towarzyszące ruchowi względnemu dwóch ciał będących ze sobą w kontakcie. Siła tarcia (siła oporu) przeciwstawiająca się ruchowi zależy od wielu czynników, do których należą:
rodzaj stykających się materiałów,
stan powierzchni (chropowatość, sposób obróbki, stopień utlenienia)
temperatura
prędkość
nacisk jednostkowy

## Slide 6: Tarcie – wiadomości podstawowe
Zależności funkcyjne współczynnika tarcia

## Slide 7: Tarcie – wiadomości podstawowe
Zgodnie z obowiązującym prawem Colomba-Amontosa
siłę tarcia dwóch ciął stykających się ze sobą i będących w ruchu względnym można przedstawić w postaci:
Tij=µ·Q
gdzie:
Tij – siła tarcia
Q – siła normalna do powierzchni styku
µ - współczynnik tarcia pary ciernej

## Slide 8: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
Rozważmy przypadek ruchu dwóch członów mechanizmu; ruchomego (1) oraz nieruchomej podpory (2). Jeżeli układ członów obciążymy siłą prostopadle skierowaną do płaszczyzny styku to wywołamy siły oddziaływania w tych członach tj. siłę P12 obciążającą człon 2 oraz siłę P21 obciążającą człon 1.
1
2
P12
P21
Oznaczmy ruch członu 1 względem członu 2 w prawą stronę jako v12 oraz przeciwnie skierowaną prędkość członu 2 względem 1 jako v21.
1
2
P12
v12
P21
v21
W przypadku uwzględnienia tarcia pojawiającego się na powierzchni styku powstaną dodatkowo składowe wektorów sił oddziaływania, stycznie skierowane do toru ruchu tj. T12 i T21
1
2
P12
v12
P21
v21
T21
T12

## Slide 9: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
Rozbijając układ członów na składowe łatwiej jest przeanalizować stan ich obciążenia i kierunki działających na nie sił.
1
P21
T21
v12
2
P12
v21
T12
Obciążenie członu 1
Obciążenie członu 2

## Slide 10: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
Siła oddziaływania członu z uwzględnieniem tarcia jest składową siły normalnej oraz siły tarcia przy czym jej zwrot jest zawsze skierowany ku wektorowi siły tarcia przeciwnie skierowanej do ruchu członu.
1
P21
T21
v12
2
P12
v21
T12
Obciążenie członu 1
Obciążenie członu 2
PT21
PT12

## Slide 11: Tarcie – wiadomości podstawowe
Kąt działania ρ wypadkowej siły oddziaływania w stosunku do prostej normalnej skierowanej do powierzchni styku można wyrazić zależnością:
tgρ=µ
1
2
P12
P21
T21
PT21
T12
PT21
ρ
ρ

## Slide 12: Tarcie – wiadomości podstawowe
Zakreskowane pole utworzone pomiędzy wektorami siły normalnej i wypadkowej, wyznaczone przez kąt tarcia określa tzw. strefę tarcia lub w przypadku wielokierunkowego ruchu członu stożek tarcia.
1
2
P21
T21
PT21
v12
ρ
1
2
T21
PT21
ρ
vy
vx
vz
Strefa tarcia
Stożek tarcia

## Slide 13: Tarcie – wiadomości podstawowe
Jeżeli para cierna ma właściwości izotropowe, czyli jeżeli współczynnik tarcia nie zależy od kierunku ruchu wtedy stożek tarcia ma podstawę koła. Jeżeli tarcie jest zależne od kierunku ruchu, czyli para cierna wykazuje właściwości anizotropowe wtedy podstawą stożka tarcia jest elipsa.
1
2
T21
PT21
ρ
vy
vx
vz
Stożek tarcia

## Slide 14: Tarcie – wiadomości podstawowe
Jeżeli linia siły zewnętrznej PZ działającej na człon przechodzi przez wierzchołek i wewnątrz strefy tarcia lub stożka tarcia to wtedy mówimy o tarciu nierozwiniętym – brak ruchu członów α<ρ
1
2
T21
PT21
ρ
vy
vx
vz
Stożek tarcia
PZ
α

## Slide 15: Tarcie – wiadomości podstawowe
Jeżeli linia siły zewnętrznej PZ działającej na człon pokrywa się z tworzącą stożka lub przekątną strefy tarcia to wtedy mówimy o tarciu rozwiniętym charakteryzującym się brakiem ruchu lub ruchem jednostajnym α=ρ.
1
2
T21
PT21
ρ
vy
vx
vz
Stożek tarcia
PZ
α

## Slide 16: Tarcie – wiadomości podstawowe
Jeżeli linia siły zewnętrznej PZ działającej na człon przechodzi poza strefą tarcia lub stożkiem tarcia to wtedy mówimy o tarciu rozwiniętym charakteryzującym się ruchem przyspieszonym α>ρ
1
2
T21
PT21
ρ
vy
vx
vz
Stożek tarcia
PZ
α

## Slide 17: Tarcie – wiadomości podstawowe
W przypadku wielopunktowego styku ciał, kierunki wektorów wypadkowych sił oddziaływania tworzą tzw. wspólną strefę tarcia.
Wspólna strefa tarcia UAB

## Slide 18: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
Siły oddziaływania w jednoklockowym hamulcu bębnowym. Jeżeli klocek (2) oznaczymy jako człon nieruchomy, a bęben jako człon ruchomy (1) to po przyłożeniu siły P wywołamy odpowiadające członom siły reakcji P21 oraz P12.
1
P12
2
P21
P
1
P12
2
P21
ω12
P
Jeżeli człon (1) wprowadzimy w ruch obrotowy w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara ω12 to prędkość członu 2 względem członu 1 będzie skierowana w przeciwnym kierunku ω21
ω21

## Slide 19: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
W wyniku tarcia, na człon 2 będzie działał moment tarcia M12 i przeciwnie skierowany moment tarcia M21 działający na człon 1.
1
P12
2
P21
ω12
P
1
P12
2
P21
P
Wektory sił tarcia T12 i T21 pojawiające się w punkcie styku członów będą skierowane ku odpowiadającym im momentom tarcia M12 i M21.
ω21
M12
M21
ω21
M21
ω12
M12
T12
T21

## Slide 20: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
Podobnie jak poprzednio rozbijając układ członów na odpowiadające im siły oddziaływań otrzymamy:
1
P21
M21
ω12
T12
P12
2
ω21
M12
T12
Człon 2
Człon 1

## Slide 21: Siły oddziaływania z uwzględnieniem tarcia
Wypadkowe siły oddziaływania
1
P21
T12
P12
2
T12
Człon 2
Człon 1
PT21
PT12

## Slide 22: Tarcie w parach postępowych
Rozkład nacisku w parze postępowej jest trudny do analitycznego wyznaczenia, ponieważ zależy od wielu czynników takich jak stan obciążenia oraz cechy materiałowe i geometryczne pary kinematycznej. W zagadnieniach analizy kinetostatycznej takich par przyjmuje się pewne uproszczenie, polegające na modelowym ukształtowaniu prowadnicy, które pozwala w sposób jednoznaczny określić punkty oddziaływania sił.
Układ rzeczywisty
Układ modelowy

## Slide 23: Tarcie w parach postępowych
W zależności od kierunku działania siły P człon suwaka (1) może znajdować się w różnych stanach ruchu względem prowadnicy (2) co zostało przedstawione na poniższym rysunku.

## Slide 24: Tarcie w parach obrotowych klasy I
W parze obrotowej z uwzględnieniem tarcia siła oddziaływania przechodzi przez punkt styku członów a linia jej działania jest odchylona od normalnej i skierowana zgodnie z kierunkiem momentu tarcia odpowiadającemu danemu członowi.
Jeżeli:

## Slide 25: Tarcie w parach obrotowych klasy I
Linia wypadkowej siły oddziaływania jest zawsze styczna do promienia koła tarcia h i ma kierunek zgodny z kierunkiem odpowiadającym momentowi tarcia.

## Slide 26: Zadanie
Zadanie 1
Wyznaczyć siłę równoważącą S oraz siły oddziaływania w parach kinematycznych poniższego mechanizmu uwzględniając tarcie. Dane: współczynnik tarcia wszystkich powierzchni trących µ, średnica czopa pary obrotowej r, siła czynna Pc. Czop pary obrotowej potraktować jako dotarty. Wymiary geometryczne mechanizmu przyjąć dowolnie z zachowaniem proporcji schematu.
1
1
2
3
PC
S=?

## Slide 27: Zadanie
Układy tego typu rozwiązuje się w pierwszym etapie bez uwzględnienia tarcia co znacznie ułatwia określenie zwrotów poszczególnych sił w parach kinematycznych.
Zadanie to bez uwzględnienia sił tarcia zostało rozwiązanie w ramach wykładu nr 8.
W wyniku obliczeń otrzymano plan sił członu 2 oraz 3.
Wielobok sił członu 2 bez uwzględnienia tarcia
PC
P12
P32
P23
P13A
P13B
S
Wielobok sił członu 3 bez uwzględnienia tarcia
1
2
3
PC
S=?

## Slide 28: Zadanie
Przechodzimy do analizy członu 2 z uwzględnieniem siły tarcia w parze obrotowej 12. Jest to para klasy I więc przy znanym współczynniku tarcia oraz promieniu czopa możemy wyznaczyć promień koła tarcia h.
Przy założeniu, że czop jest dotarty promień koła tarcia wyniesie:
2
PC
1
h
h=r·µ’=r·1.27µ

## Slide 29: Zadanie
Kolejno oznaczamy kierunek ruchu członu 1 względem członu 2 jako ω12. Prędkość ta jest przeciwnie skierowany do prędkości ω21. Zwrot prędkości kątowej ω21 wynika z kierunku działania siły Pc.
2
PC
1
M12
ω12

## Slide 30: Zadanie
Następnie określamy zwroty prędkości względnych w parze kinematycznej klasy drugiej czyli na styku członu 2 z członem 3.
2
PC
1
M12
ω12
v23
v32
n
n

## Slide 31: Zadanie
Wyznaczone w ten sposób kierunki prędkości względnych jednoznacznie pozwalają ustalić kierunki momentu tarcia w parze obrotowej klasy I czyli M12 oraz kierunek siły tarcia w parze klasy II czyli T32.
2
PC
1
M12
ω12
v23
v32
T32
n
n

## Slide 32: Zadanie
Korzystając zasady zachowania równowagi sił działających na człon 2 znajdujemy kierunki sił oddziaływania par kinematycznych mechanizmu. Przy ich określeniu należy pamiętać, że:
kierunek siły oddziaływania pary obrotowej jest zawsze styczny do promienia koła tarcia i zgodny z kierunkiem momentu tarcia tej pary natomiast kierunek oddziaływania w parze klasy II jest odchylony od normalnej o kąt tarcia ρ i skierowany ku zwrotowi siły tarcia.
2
PC
1
M12
ω12
v23
v32
T32
ρ

## Slide 33: Zadanie
Kierunki sił oddziaływania członu będącego w równowadze muszą przecinać się w jednym punkcie.
2
PC
1
M12
ω12
v23
v32
T32
PC
P12
P32
Wyznaczone kierunki pozwalają graficznie określić moduły sił oddziaływania w poszczególnych parach kinematycznych.
ρ
n
n

## Slide 34: Zadanie
Przechodzimy do wyznaczenia sił działających na człon 3
1
3
S=?
P23

## Slide 35: Zadanie
W pierwszej kolejności określamy kierunki prędkości względnych członów 3 i 1, co pozwala wyznaczyć kierunek działania siły tarcia T13.
1
3
S=?
P23
v31
v13
T13

## Slide 36: Zadanie
Następnie z punktów styku członu 13A i 13B prowadzimy kierunki linii odziaływania. Linie te odchylają się o kąt tarcia ρ zgodnie z kierunkiem działania siły tarcia T13.
1
3
S=?
P23
v23
v13
T13
PT13B
PT13A
ρ
ρ
v31

## Slide 37: Zadanie
Wartości modułów i zwrotów poszczególnych sił znajdujemy w sposób graficzny, stosując wspomniana już wcześniej metodę Culmanna.
1
3
S=?
P23
v23
v13
T13
PT13B
PT13A
P23
PT13A
PT13B
S

## Slide 38: Zadanie
Porównanie otrzymanych sil reakcji i siły oddziaływania bez uwzględnienia tarcia oraz z uwzględnieniem tarcia.
P23
PT13A
PT13B
S
PC
P12
P32
Z uwzględnieniem tarcia
P32
PC
P12
P23
P13A
P13B
S
Bez uwzględnienia tarcia

## Slide 39
Dziękuję za uwagę